Окучник, плуг и сцепка для ручной обработки почвы

В комплект входят ручки управления с тягой (сцепка), окучник, плуг. Ручки управления изготовлены из стальной трубы диаметром 20 мм и для удобства работы регулируются по высоте от 800 мм до 1000 мм. Тяга изготовлена из стального круга диаметром 8-10 мм и имеет длину 900-1100 мм. Окучник имеет конструкцию стандартных окучников производства ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод» с дополнительными отверстиями на стойке ширина захвата регулируется крыльями, перемещаемыми в вертикальном направлении. Благодаря унифицированному узлу крепления, соединяющему окучник с ручками управления, окучник можно быстро заменить плугом. Габаритные размеры с ручками управления, мм:  длина 1800, ширина 600, высота 800-1000. Вес комплекта - 17 кг.

Внимание! Все резьбовые соединения до начала работы должны быть затянуты Необходимо производить очистку и смазку резьбовых соединений сцепки ежедневно после окончания работ на почве (смазка типа литол 24).

Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования в течение 12 месяцев со дня продажи его торгующей организацией при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Изготовитель имеет право вносить в конструкцию сцепки изменения, не ухудшающие параметры ее работы.

Дата выпуска           Представитель ОТК

Дата продажи         Штамп магазина

Адрес предприятия: 188640, Ленинградская область,           г. Всеволожск, промзона "Кирпичный завод",

ЗАО  "Всеволожский ремонтно-механический завод", тел. тел. (812) 9600336, (812) 9600339, (81370) 63444. Электронная почта: vrmz@mail.ru. Сайт: www.vrmz.narod.ru

__________________________________________________________________________________________________________________________